MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

# ESTADO DE SANTA CATARINA

- Modalidade Pregão Presencial nº 005/2020

I ERRATA

OBJETO: Aquisição de RETROESCAVADEIRA E CARRETA SEMI REBOQUE (PRANCHA), para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, conforme especificações detalhadas e contidas no Termo de Referência Anexo I e demais anexos.

- O PREGOEIRO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PUBLICA I ERRATA AO PREGÃO ACIMA CITADO:

- ONDE SE LÊ

- ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

- ITEM 02

- 01 (uma) Carreta Semi Reboque (prancha); 02 eixos; equipamento novo, ano 2019 ou modelo 2020, comprimento mínimo de 14.240mm com plataforma útil de no mínimo 9.300 mm, pescoço naja; capacidade técnica de carga mínimo de 40.000 kg; largura 3000mm; assoalho com pranchas de madeira de lei mínimo 50mm; rampa com acionamento eletro hidráulico; configuração para cavalo 6x2; longarinas em perfil 'l' confeccionadas em aço estrutural; eixos tubulares redondos sem emendas; rolamentos grandes e iguais, freios ABS; sistema de iluminação 100% LED; caixa de ferramenta; corote para água; 09 rodas 8.25'/22.5'; 09 pneus 295/80R - Modelos Nacionais, montados no equipamento.

- A Carreta Semi Reboque(prancha), deverá ser entregue no pátio da prefeitura.

- LEIA-SE

- ITEM 02

- 01 (uma) Carreta Semi Reboque (prancha); 02 eixos; equipamento novo, ano 2019 ou modelo 2020, com plataforma útil de no mínimo 9.300 mm, pescoço naja; capacidade técnica de carga mínimo de 40.000 kg; largura 3000mm; assoalho com pranchas de madeira de lei mínimo 50mm; rampa com acionamento eletro hidráulico; configuração para cavalo 6x2; longarinas em perfil 'l' confeccionadas em aço estrutural; eixos tubulares redondos sem emendas; rolamentos grandes e iguais, freios ABS; sistema de iluminação 100% LED; caixa de ferramenta; corote para água; 09 rodas 8.25'/22.5'; 09 pneus 295/80R - Modelos Nacionais, montados no equipamento.

- A Carreta Semi Reboque(prancha), deverá ser entregue no pátio da prefeitura.

Monte Castelo, 14 de fevereiro de 2020

Andreza da Silveira

Pregoeira